## Slide 1: Projeto e desenvolvimento de um protótipo de braço robótico com 5 graus de liberdade
Amaro Duarte de Paula Neto

## Slide 2: Agenda
Conceitos Aplicados
Concepção Inicial e Projeto
Desenvolvimento
  Manipulador
  Comandos principais do controlador
  Software de controle e configuração
Resultados

## Slide 3: Conceitos aplicados
Robótica
Microcontroladores
Padrão EIA/TIA-232F (RS-232)
  Virtualização por USB
  Virtualização por Bluetooth
Servomotores

## Slide 4: Robótica
Hardware Típico
Representação de mecanismos

## Slide 5: Hardware Típico

## Slide 6: Hardware Típico
Manipulador: Segmentos, Motores das juntas, circuitos acionadores, sensores (e seus condicionadores de sinal) e atuador final.

## Slide 7: Hardware Típico
Controlador: Sistema computacional dedicado ao controle do Manipulador

## Slide 8: Hardware Típico
Computador (Estação de Trabalho): Interface amigável com o operador

## Slide 9: Hardware Típico
Teach Pedant (Terminal de Programação): programação de pontos

## Slide 10: Hardware Típico

## Slide 11: Representação de mecanismos do manipulador
Elos ou segmentos
  Une uma junta à base fixa, uma junta à outra e/ou uma junta ao atuador final.
  Define o material do manipulador
Juntas
  Movimento entre dois segmentos (elos)
  1 junta = 1 grau de liberdade
Base fixa
  Referencial de posição do atuador final
Atuador final
  Define a função do manipulador

## Slide 12: Representação de Mecanismos de Junta
Prismática
Rotacional
Fonte: YOSHIKAWA, 1990

## Slide 13: Representação de Mecanismos (Exemplo)

## Slide 14: Microcontroladores
Circuito que normalmente executa exclusivamente um programa (normalmente chamado de firmware)
Usado em sistemas embarcados
Inclui memória RAM interna, memória ROM de programa e demais recursos encontrados também em microprocessadores (ULA, contador de programa etc.)
Comumente encontrados em placas de desenvolvimento
Um firmware é um programa de microcontrolador que recebe poucas modificações.

## Slide 15: Fabricantes de Microcontroladores e Microprocessadores
Fabricantes
  Microchip
  Atmel (Atualmente pertencente à Microchip)
  Freescale
  ARM
  Intel
  Texas Instruments
  Broadcom

## Slide 16: Placas de desenvolvimento
Exemplos de placas de desenvolvimento microcontroladas:
  Placas Arduino
  Raspberry Pi
  Beaglebone Black

## Slide 17: Placas de desenvolvimento
Exemplos de placas de desenvolvimento microcontroladas:
  Ready For PIC
  McLab2
  Freescale Freedom

## Slide 18: Padrão EIA/TIA-232F (RS-232)
Padrão de comunicação serial que especifica:
  Características elétricas
  Sinais
  Bits
  Conectores
  Conexão entre um DTE (Equipamento Terminal de Dados) e um DCE (Equipamento Periférico)

## Slide 19: Padrão EIA/TIA-232F (RS-232)
DCE (Data Circuit-Terminating Equipment): Equipamento encarado como periférico, que pode servir para:
  Comunicação. Por exemplo, os modems (equipamentos de modulação e demodulação de sinal);
  Dispositivo Periférico (Para interação com o usuário). Por exemplo, impressoras (modelos fabricados os anos 90), scanners, ECF (emissores de cupom fiscal), PDV (pontos de venda), leitores de códigos de barras, dispositivos para controle de acesso etc.

## Slide 20: Padrão EIA/TIA-232F (RS-232)
DTE (Data Terminal Equipment): Equipamento terminal que processa dados que podem vir do DCE ou ser enviados para o mesmo. Pode ser, por exemplo, um computador, um CLP ou mesmo um microcontrolador.

## Slide 21: Padrão EIA/TIA-232F (RS-232)
Padrão ainda utilizado em novos projetos
Fácil de implementar
Em novos projetos, é mais comum utilizar o RS-232 via virtualização por USB ou Bluetooth

## Slide 22: Virtualização por USB
Recurso do sistema operacional que emula uma porta serial na porta USB, criando uma porta COM (Windows)
Usado normalmente em conversores USB-serial
Conversor USB-serial incluído na maioria das placas de desenvolvimento microcontroladas

## Slide 23: Virtualização por Bluetooth
Emula uma porta serial em uma conexão bluetooth
Requer pareamento entre os dispositivos
Perfil (profile) SPP (Serial Port Profile)
Em dispositivos embarcados, podem ser utilizados módulos bluetooth que possuem SPP
HC-05
RN-41

## Slide 24: Servomotores
Motores que permitem o controle de posição angular
Industriais
  Altas tensões (220V a 380V)
  Utilizam servoconversores por padrão
  Controle de posição, velocidade e torque no servoconversor
Hobby:
  Utilizados frequentemente em aeromodelos
  Baixas tensões (4V a 7V)
  Controle de posição interno à carcaça do servomotor

## Slide 25: Servomotores

## Slide 26: Malha de controle

## Slide 27: Sinal de controle (setpoint)
Sinal PWM
É um código, não um sinal de controle de potência

## Slide 28: Sinal de controle (setpoint)

## Slide 29: Servomotores
Características de um servomotor de Hobby
  Torque
    Dado normalmente em Kg.cm (Quilograma-centímetro), Kgf.cm (Quilograma-força centímetro) e/ou N.m (Newton-metro)
  Peso
    Dado em gramas
  Tensão
    Dada em volts (V)
    Normalmente entre 5V e 7V
    Influi no torque
  Velocidade
    Dada em segundos/60º
  Ângulo máximo
    Dado em graus

## Slide 30: Agenda
Conceitos Aplicados
Concepção Inicial e Projeto
Desenvolvimento
  Manipulador
  Comandos principais do controlador
  Software de controle e configuração
Resultados

## Slide 31: Concepção Inicial
Propósito do robô: mover pequenos objetos
  Define a escolha do atuador:
    Ventosa
    Imã
    Garra
      Grifo
      Pinça
      Mão Robótica (similar à mão humana)
Tipo do atuador final: optou-se por uma garra mecânica MKII (pinça);

## Slide 32: Concepção Inicial
Como o objeto deve ser movido: posicionamento e giro
  Define o mecanismo do braço-robô
    Quantidade de juntas (graus de liberdade)
    Características de cada junta:
      Se prismática (translacional)
      Se rotacional. Eixo de giro:
        Perpendicular a 2 segmentos: junta dobradiça
          Paralelo à superfície da base
          Perpendicular à superfície da base
        Paralela a 2 segmentos: junta de torção

## Slide 33: Concepção Inicial
Como o objeto deve ser movido: posicionamento e giro
  Movimentos que foram definidos para o objeto a ser manipulado:
    Posicionamento em x, y, z (3 graus de liberdade)
      Opção de ter juntas rotacionais ou translacionais
      Optamos por:
        1 junta rotacional na base com eixo de rotação perpendicular à mesma
        2 juntas rotacionais dobradiças com eixo de rotação paralelo à superfície da base
        Obs.: possibilidade de descrever posicionamento por coordenadas esféricas (teta, fi, raio)

## Slide 34: Concepção Inicial
Como o objeto deve ser movido: posicionamento e giro
  Movimentos que foram definidos para o objeto a ser manipulado:
    Rotação em torno de eixo paralelo à base (1 grau de liberdade)
      Junta obrigatoriamente rotacional dobradiça com eixo paralelo à base.
    Rotação em torno de eixo paralelo ao pulso da garra (1 grau de liberdade
      Junta obrigatoriamente rotacional de torção no pulso da garra

## Slide 35: Concepção Inicial
Mecanismo definido (5 graus de liberdade):

## Slide 36: Projeto
Objetivo:
  Calcular pesos e tamanhos dos segmentos
  Calcular pesos e torques dos servomotores das juntas
Definir peso e tamanho do objeto
  Influi no torque sofrido pelas juntas
Definir material do braço robô
  Influi no peso dos segmentos
  Influi no torque sofrido pelas juntas

## Slide 37: Projeto
Material do qual será feito: alumínio (barra tubular D-079)
Peso e tamanho do objeto: 50g e 7cm de comprimento

## Slide 38: Projeto (Cálculos)

## Slide 39: Projeto (Cálculos)
Obj: Objeto
GR: Garra
MJ2, MJ3, MJ4: pesos dos motores das juntas 2, 3 e 4
MGR: peso da garra (com o motor)
MObj: Peso do objeto
LGR: Comprimento máximo da garra
ML1, ML2, ML3: pesos dos segmentos L1, L2 e L3
MConj: peso do conjunto garra+objeto
TJ1, TJ2, TJ3: torques sofridos pelas juntas 1, 2 e 3
TM1, TM2, TM3, TM4: Torques dos motores das juntas pesquisados

## Slide 40: Projeto (Cálculos)
Peso da garra MKII:
MGR = 65g (garra) + 20g(servo) = 85g
LGR = 13cm

## Slide 41: Projeto (Cálculos)
Peso e comprimento do conjunto garra + objeto:
MConj = MObj + MGR = 50g + 85g = 135g
LConj = LObj + LGR = 7cm + 13cm = 20cm

## Slide 42: Projeto (Cálculos)
Determinar MJ4. Foi definido que em J4 fosse utilizado um servo HX5010, que pesa
MJ4 = 39g;

## Slide 43: Projeto (Cálculos)
Determinar L3, ML3 e TJ3 (torque sofrido pela junta 3)
Definiu-se L3 = 8,15 cm
Dado peso por metro do tubo de alumínio = 563g/m, tem-se:

## Slide 44: Projeto (Cálculos)
Determinar TM3 (torque máximo do servomotor 3) e MJ3. O servo HX5010 foi escolhido, com um torque TM3=6,9Kg.cm e massa MJ3 = 39g.

## Slide 45: Projeto (Cálculos)
Determinar L2, ML2 e TJ2 (torque sofrido pela junta 2)
Definiu-se L2 = 5,8cm
Dado peso por metro do tubo de alumínio = 563g/m, tem-se:

## Slide 46: Projeto (Cálculos)
Determinar TM2 (torque máximo do servomotor 2) e MJ2. O servo HX12K foi escolhido, com um torque TM2 = 10Kg.cm e MJ2 = 55g.

## Slide 47: Projeto (Cálculos)
Determinar L1, ML1 e TJ1 (torque sofrido pela junta 1)
Definimos L1 = 11,7cm
Dado peso por metro do tubo de alumínio = 563g/m, tem-se:

## Slide 48: Projeto (Cálculos)
Determinar TM1 (torque máximo do servomotor 1). O servo TGY-MG959 foi escolhido, com um torque TM1 = 11,95Kg.cm

## Slide 49: Projeto (Cálculos)
Para J0, não há necessidade de realização de cálculos, uma vez que esta não sofrerá torque por conta de peso. Escolhemos o servo HX5010 para esta junta.

## Slide 50: Projeto (Escolha dos Servos)
Junta | Servo | Torque | Peso | Velocidade | Tensão
J0 | HX5010 | 6,9Kg.cm | 39g | 0,16seg/60° | 4,8V a 6V
J1 | TGY-MG959 | 11,95Kg.cm | 75g | 0,2seg/60° | 4,8V a 6V
J2 | HX12K | 10Kg.cm | 55g | 0,16seg/60° | 5V a 7V
J3 | HX5010 | 6,9Kg.cm | 39g | 0,16seg/60° | 4,8V a 6V
J4 | HX5010 | 6,9Kg.cm | 39g | 0,16seg/60° | 4,8V a 6V

## Slide 51: Projeto Segmentos (Elos)
Segmento (elo) | Peso | Comprimento
L1 | 66g | 11,7cm
L2 | 33g | 5,8cm
L3 | 46g | 8,15cm
LGr* | 85g | 13cm
LObj** | 50g | 7cm
*Garra MKII, quando totalmente fechada
**Objeto

## Slide 52: Agenda
Conceitos Aplicados
Concepção Inicial e Projeto
Desenvolvimento
  Manipulador
  Comandos principais do controlador
  Software de controle e configuração
Resultados

## Slide 53: Desenvolvimento
Confecção da Base e dos segmentos do manipulador
Placas de utilizadas:
  Ready For PIC (controlador)
  Mini Maestro 24 (acionador dos servos)
Protocolo de comunicação
Software de Controle

## Slide 54: Segmentos
*Garra MKII, quando totalmente fechada
**Objeto
Segmento (elo) | Peso | Comprimento
L1 | 66g | 11,7cm
L2 | 33g | 5,8cm
L3 | 46g | 8,15cm
LGr* | 85g | 13cm
LObj** | 50g | 7cm

## Slide 55: Segmento L3
Comprimento: 8,15cm entre a ponta do eixo do servo do pulso da garra e o disco para o motor da junta 3

## Slide 56: Segmento L3 (Corte do Tubo)

## Slide 57: Segmento L3 (Extração do Tubo e Furação Inicial)

## Slide 58: Segmento L3 (Furos Alinhados ao Eixo do Servo)

## Slide 59: Segmento L3 (Suporte do Servo da Junta J4 e Link em L)

## Slide 60: Segmento L2
Comprimento: 5,8cm entre o eixo do servo da junta 3 e o disco para o servo da junta 2

## Slide 61: Segmento L2 (Corte do tubo)
Este é o segmento L2
a ser extraído
Segmento L1
Segmento L1
Segmento L1
Segmento L1
Segmento L1

## Slide 62: Segmento L2 (Corte do tubo)

## Slide 63: Segmento L2 (Furação)

## Slide 64: Segmento L1
Comprimento: 11,7cm entre o eixo do servo da junta 2 e o disco para o servo da junta 1

## Slide 65: Segmento L1 (Corte do tubo)

## Slide 66: Segmento L1 (Corte do tubo)
Segmento L2
Segmento L2

## Slide 67: Segmento L1 (Furação)

## Slide 68: Segmento L1 (Furação)

## Slide 69: Segmento L1 (Furação)

## Slide 70: Segmento L1 (Furação)

## Slide 71: Segmento L1 (Furação)

## Slide 72: Base giratória

## Slide 73: Base giratória

## Slide 74: Base giratória

## Slide 75: Base giratória

## Slide 76: Base giratória

## Slide 77: Base giratória
Extraindo a peça que mais tarde seria a cruzeta que liga a barra roscada ao eixo
do servo da junta J0, enquanto se extraía uma das peças do segmento L3.

## Slide 78: Base giratória

## Slide 79: Base giratória

## Slide 80: Base giratória

## Slide 81: Base giratória

## Slide 82: Base fixa

## Slide 83: Base fixa

## Slide 84: Base fixa

## Slide 85: Base fixa

## Slide 86: Manipulador

## Slide 87: Placas
RD4 -> RST
RD5 <- ERR
RD6 ->RX
RD7 <- TX
Controlador (Ready For PIC)
Acionador (Mini Maestro 24)

## Slide 88: Placas

## Slide 89: Agenda
Conceitos Aplicados
Concepção Inicial e Projeto
Desenvolvimento
  Manipulador
  Comandos principais do controlador
  Software de controle e configuração
Resultados

## Slide 90: Comandos
Enviados do PC para o controlador via porta serial (por USB ou Bluetooth)
Utilizam caracteres ASCII
Segue protocolo desenvolvido neste trabalho
Inclui comandos de acionamento e configuração de posições limites
Comandos sempre serão enviados entre colchetes ([<comando><parâmetros>])

## Slide 91: Comando JST
JST: Junta Setar Tempo. Comanda o controlador a posicionar 1 ou mais juntas. Sintaxe:
[JSTANNNNBNNNNCNNNNDNNNNENNNNGNNNN]
Onde NNNN são os 4 digitos do valor da posição dado em microssegundos (largura de pulso enviado para o servo) e A,...,E, G são as letras correspondentes às juntas 0,...,4 e garra, respectivamente.
Resposta durante o movimento:
[MOVANNNNBNNNNCNNNNDNNNNENNNNGNNNN]
Resposta final: mesmo comando com as posições finais de todas as juntas (em microssegundos)

## Slide 92: Comando JST
Exemplo: [JSTA1400B2210C1050D1220E1430G0580]
Resposta completa:
[MOVA1466B2200C1000D1200E1400G0500]
[MOVA1464B2201C1002D1203E1403G0550]
[MOVA1461B2205C1007D1210E1410G0550]
[MOVA1455B2210C1015D1220E1421G0551]
[MOVA1448B2210C1027D1220E1430G0551]
[MOVA1438B2210C1041D1220E1430G0552]
[MOVA1400B2210C1050D1220E1430G0579]
[MOVA1400B2210C1050D1220E1430G0580]
[JSTA1400B2210C1050D1220E1430G0580]

## Slide 93: Agenda
Conceitos Aplicados
Concepção Inicial e Projeto
Desenvolvimento
  Manipulador
  Comandos principais do controlador
  Software de controle e configuração
Resultados

## Slide 94: Tela de Controle e Configuração

## Slide 95: Tela de Controle e Configuração

## Slide 96: Agenda
Conceitos Aplicados
Concepção Inicial e Projeto
Desenvolvimento
  Manipulador
  Comandos principais do controlador
  Software de controle e configuração
Resultados, Considerações Finais e Planos para o Futuro

## Slide 97: Resultados
Bluetooth ocasionamente perde conexão.
Conexão USB mais estável
Placa de controle para de responder quando os comandos são enviados em uma sucessão muito rápida, tanto em Bluetooth quanto em USB.

## Slide 98: Resultados
Movimentos bruscos quando velocidades e acelerações estão em zero. Mesmo comportamento quando velocidades e acelerações são muito altas.
Cuidados com movimentos bruscos na inicialização, pois a Mini Maestro 24 desconhece a posição corrente das juntas nesse momento.
Estabelecimento da posição de repouso.

## Slide 99: Resultados (Posição de Repouso)

## Slide 100: Resultados
Consumo de corrente:
  Máximo: 3A com braço na horizontal, sem segurar qualquer objeto
  Mínimo: 40mA, com os servos desenergizados ou com braço totalmente na vertical
Dificuldades para o braço robô sair da posição horizontal para a vertical, mesmo sem segurar qualquer objeto. Junta 1 ocasionalmente não respondia, sendo necessário ajudar a levantar o braço robô com a mão.

## Slide 101: Resultados
Determinação dos ângulos máximos e mínimos das juntas. Referenciais dos ângulos:
  Junta 0: Eixo imaginário paralelo à base, apontando para frente. Negativo: apontando para a direita do eixo; Positivo: apontando para a esquerda do eixo
  Junta 1: Eixo imaginário paralelo ao eixo de giro da base giratória. Negativo: segmento L1 inclinado para frente; positivo: segmento L1 inclinado para trás.
  Junta 2: Eixo imaginário paralelo ao segmento L1. Negativo: segmento L2 inclinado para frente; zero: segmento L2 alinhado ao segmento L1.

## Slide 102: Resultados
Determinação dos ângulos máximos e mínimos das juntas. Referenciais dos ângulos:
  Junta 3: Eixo imaginário paralelo ao segmento L2. Negativo: segmento L3 inclinado para frente; positivo: segmento L3 inclinado para trás.
  Junta 4: Estando o braço robô inteiro na vertical, é o eixo imaginário paralelo ao mesmo eixo imaginário da junta 0, apontando também para frente.

## Slide 103: Resultados
Junta | Ângulos em graus |  | Posição em us | 
 | Mínimo | Máximo | Mínima | Máxima
J0 | -90 | 100 | 480 | 2432
J1 | -90 | 40 | 768 | 2256
J2 | -133 | 0 | 800 | 2208
J3* | -126 | 74 | 528 | 2480
J4 | -90 | 90 | 512 | 2432
GR** | 0 | 180 | 416 | 2000
* Esta junta utiliza proporção invertida, ou seja, sua posição mínima representa seu ângulo máximo, e sua posição máxima representa seu ângulo mínimo.
** Ângulos se aplicam ao eixo do servo da garra

## Slide 104: Resultados
Se as juntas forem setadas para as posições mínimas, o braço-robô tenta atingir uma posição impossível, tentando posicionar a garra para dentro da base giratória.
  Controle de posição só seria possível com cinemática direta/inversa, para determinação mais precisa do espaço de trabalho do braço-robô.

## Slide 105: Resultados
O braço robô trepida muito em movimento, principalmente quando se move lentamente. Isso se deve aos seguintes fatores:
  Falta de um mecanismo de amortecimento das juntas (ex.: molas de torção);
  O controle de posição enquanto em movimento é indireto, ou seja, a posição que a placa Mini Maestro 24 entende que o servomotor esteja assumindo nem sempre é a posição verdadeira do mesmo.

## Slide 106: Resultados
O braço robô trepida quando está parado em qualquer posição que não seja a vertical. Isso se deve aos seguintes fatores:
  Falta de um mecanismo de amortecimento das juntas (ex.: molas de torção);
  Servomotores de hobby não possuem mecanismo de frenagem quando estão parados (juntas de robôs industriais normalmente possuem mecanismo de frenagem nas juntas, para economia de energia);
  A frequência com que os servomotores de hobby checam a posição do eixo não é alta o suficiente para manter o eixo do servo virtualmente parado. Notar que o período do sinal PWM enviado para o servomotor é de 20ms.

## Slide 107: Considerações finais
Escolha dos tamanhos dos segmentos na fase de projeto (cálculos) pode ter tornado o posicionamento da garra menos flexível que o intencionado.
Pesos calculados para os segmentos levaram em conta pedaços inteiros da barra de alumínio, mas não levaram em conta a presença de fios elétricos e dos parafusos. Consequência: segmento L1 pode ter ficado mais pesado que o peso que foi calculado, exigindo mais do servo da junta 1, tornando o braço-robô fraco, mesmo para mover objetos de 50 gramas saindo da posição horizontal.

## Slide 108: Considerações finais
Opções para reparar a junta 1:
  Simplificar a estrutura do segmento L1
  Substituir o servo da junta 1 por 2 servos que somem um torque bem maior.
Alta repetibilidade, devido às trepidações (2 a 3 cm).
  Molas de torção nas juntas reduziriam a trepidação, a repetibilidade (consequentemente) e o torque sofrido pelas juntas 1, 2 e 3 (e a corrente elétrica consumida) quando o braço estivesse na horizontal.
  Molas de torção iriam fazer o braço robô tender à posição vertical.

## Slide 109: Considerações finais
Ausência de feedback (medição de ângulos) verdadeiro das juntas.

## Slide 110: Planos para o futuro
Resolver os problemas descritos nos resultados obtidos e nas considerações finais
Modificar os servos para pegar as saídas dos potenciômetros internos e conectá-las aos canais da placa Mini Maestro 24.
  Monitorar e controlar fielmente a posição das juntas
  Detectar quando existem forças externas sendo aplicadas sobre o braço-robô
  Detectar quando o braço-robô não possui força suficiente para se mover (ou mover uma das juntas)
  Programar mais facilmente as sequências de posições do braço-robô, bastando apenas posicionar manualmente as juntas do braço-robô, enquanto a placa de controle monitora e envia para o programa de controle as posições em tempo real.

## Slide 111: Planos para o futuro
Implementar cinemática direta e inversa para coordenadas cartesianas e/ou coordenadas esféricas.
Aprimorar a placa de controle para suportar comandos de decisão e laços.
Incluir na placa de controle comando específico para desenergizar os servos.
Criar uma linguagem de programação de alto nível.
Incluir SD Card (ou outro tipo de mídia) para gravar as sequências de comandos do braço robô.
Criação do teach pedant (terminal de programação)
Criação de uma aplicação em Android com as mesmas funções do software de controle (em uma versão futura, com cinemática direta e inversa).

## Slide 112: Planos para o futuro
Incluir um módulo Wi-fi
Incluir feedback (e/ou comando) sonoro na placa de controle
Incluir sensores de corrente, para detecção/medição de torques externos sendo aplicados sobre as juntas.
Criar uma versão do software de controle que permita operar (posicionar, programar etc.) o braço robô manipulando um modelo 3D (controle háptico). O mesmo modelo 3D também irá monitorar a posição corrente do braço-robô.
Incluir um sensor para mapear o espaço de trabalho do braço robô e localizar objetos
Tornar o braço robô móvel. Incluir bateria e monitoramento da mesma na placa de controle.

## Slide 113: Planos para o futuro
Recriar o software de controle em Visual Studio C#
Recriar o software de controle em Scilab
(Re) Projetar e (re) construir (o) um braço-robô com 5 graus de liberdade, com segmentos menores perto da garra e segmentos maiores perto da base?
    Permitiria, por exemplo, a garra tocar a junta 1 (critério).
  (Re) Projetar e (re) construir (o) um braço-robô com 6 graus de liberdade?

## Slide 114: Referências
BRAGA, NEWTON C. Os Servos. Disponível em <http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/110-mecatronica/robotica/898-os-servos-mec006> Acesso em 26/06/2015.
BLUETOOTH, DOC. Serial Port Profile. Change, v. 12, p. 29, 2012.
CRAIG, John J. Introduction to robotics: mechanics and control. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
ELFASAKHANY, Ashraf et al. Design and development of a competitive low-cost robot arm with four degrees of freedom. Modern Mechanical Engineering, v. 1, n. 02, p. 47, 2011.
FT232R, U. S. B. UART IC Datasheet. Future Technology Devices International Ltd, 2005.
POLOLU CORPORATION. Pololu Maestro Servo Controller User’s Guide. Disponível em <https://www.pololu.com/docs/pdf/0J40/maestro.pdf> Acesso em: 26/06/2015.
ROVING NETWORKS. RN-41/RN-41-N Class 1 Bluetooth Module, 2012. Disponível em <http://www.mouser.com/catalog/specsheets/rn-41-ds-v3.3[1].pdf> Acesso em: 25 jun. 2015.
THOMPSON, Lawrence M. Industrial data communications. Isa, p 43-49, 2007.
YOSHIKAWA, Tsuneo. Foundations of robotics: analysis and control. MIT Press, 1990.