## Slide 1: Pesagem de peças e recálculo dos torques sofridos pelas juntas do braço robô
Por Amaro Duarte de Paula Neto

## Slide 2: Introdução
Nesta análise, mostraremos as pesagens realizadas com as partes do braço robô, lenvando em conta, inclusive, os pesos dos parafusos utilizados na montagem dos segmentos e fixação dos motores, e dos cabos de extensão dos servomotores.
Com base nas pesagens, é feito um recálculo dos motores seguindo a mesma sequência utilizada nos cálculos realizados no projeto inicial do braço robô.

## Slide 3: Pesagens das peças na balança
Segmento L1 (com parafusos)
Segmento L1 (sem parafusos)

## Slide 4: Pesagens das peças na balança
Parafusos dos servos (segmento L1)
Parafuso de fixação (segmento L1)

## Slide 5: Pesagens das peças na balança
Peso do parafuso com porca e arruela
Parafusos exercem mais torque sobre a junta 1 quanto mais próximos estiverem da garra.

## Slide 6: Pesagens das peças na balança
Segmento L2 (com parafusos do servo da junta 3)
Segmento L2
(sem os parafusos)

## Slide 7: Pesagens das peças na balança
Segmento L3 (com parafusos de fixação do servo da junta 4)
Segmento L3 (sem parafusos)
Parafusos de fixação do servo da junta 4

## Slide 8: Pesagens das peças na balança
Servo junta 1
Servo junta 2
Servo junta 3

## Slide 9: Pesagens das peças na balança
Garra MK2 + servo da junta 4

## Slide 10: Detalhamento da Garra + servo J4
Servo HX5010 da junta 4
Parafusos de fixação do disco do servo da junta 4 à garra

## Slide 11: Pesagens das peças na balança
Cabos de extensão dos servomotores
O cabo de extensão dos servomotores será encarado, no recálculo dos torques sofridos, como uma barra uniforme que se estende desde a junta 1 até o centro de massa do conjunto garra+objeto.

## Slide 12: Pesos calculados X Pesos da balança
Segmentos
 | Calculado | Pesado
L1 | 66g | 53g
L2 | 33g | 17g
L3 | 46g | 37g
Garra (estimado c/ servo) | 85g | 156g
Garra (com servo) + servo J4 | 124g | 202g
Servos (com seus respectivos cabos)
 | Pesquisado | Pesado
J1 | 75g | 70g
J2 | 55g | 62g
J3 | 39g | 46g
J4 (estimado) | 39g | 46g
Cabos de extensão dos servos (pesado): 25g
Parafuso rosca máquina (com arruela e porca): 2g

## Slide 13: Recálculo dos torques sofridos com base nas pesagens
Torque sofrido pela junta 3
(garra+servo+objeto)
(do primeiro cálculo)
Primeiro cálculo:
Servo HX5010: Torque e (pesado)

## Slide 14: Recálculo dos torques sofridos com base nas pesagens
Torque sofrido pela junta 2
(do primeiro cálculo)
Cálculo anterior:
Servo HX12K: Torque e (pesado)

## Slide 15: Recálculo dos torques sofridos com base nas pesagens
Torque sofrido pela junta 1
(do primeiro cálculo)
Cálculo anterior:
Servo TGY-MG959: Torque (4,8V)

## Slide 16: Conclusão (segmentos)
Pesos dos segmentos na balança, mesmo com os parafusos, são mais leves que o calculado no projeto. No final das contas, isso se deve ao corte das peças de alumínio terem resultado em peças com menor densidade que o tubo de alumínio, mesmo com a inclusão dos parafusos.

## Slide 17: Conclusão (garra)
Peso da garra (incluindo o servo) na balança é mais pesado que o calculado. Isso pode se dever à não inclusão dos pesos:
  do cabo do servo;
  dos parafusos de fixação do servo na garra;
  da embreagem de amortecimento da garra (peça que evita que haja transferência total de torque/força entre o servo e os dedos da garra, a fim de evitar danos ao servo);
  da engrenagem da embreagem;
  do parafuso de fixação da engrenagem da embreagem ao eixo do servo.

## Slide 18: Conclusão (pesos dos servos)
Pesos dos servos das juntas 2, 3 e 4 deram maiores que os informados nos sites de compra dos mesmos. Isso se deve ao fato do peso informado não incluir o cabo.
Se estimarmos os pesos dos cabos dos servos das juntas 2, 3 e 4 com base na pesagem e no valor informado, dá 7g para cada servo.
O servo da junta 1, que foi comprado em uma loja de aeromodelos, tem peso mais leve que o informado na loja. Provavelmente, o peso informado seja juntamente com os parafusos e a cruzeta (ou o braço, ou o disco) a fixar no servo.

## Slide 19: Conclusão geral
Os torques resultantes de cada junta são os seguintes:
A junta 1 tem dificuldades para erguer o braço robô da posição horizontal para a vertical porquê o torque resultante é muito reduzido, de forma que o servomotor TGY-MG959 não consegue iniciar o movimento de erguer o braço robô da posição horizontal para a vertical.
Dependendo de quanto tempo o servo da junta 1 exerce esforço, é possível que o torque resultante possa, até mesmo, se tornar negativo.